СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Проведение шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ газобетонных комплексов ЗБТ»

г. Златоуст

2015г.

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «АльфаСМ»
Юридический адрес: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Аникеева, 6
Тел/факс: (3513) 62-14-07
Электронный адрес: alfa-s-m@mail.ru
ИНН 7404040636
КПП 740401001

ТЕЛЕФОН/ФАКС:

Отдел эксплуатации и гарантийного обслуживания: +7 3513 621407

Е-mail: info@z-b-t.ru

Website: www.z-b-t.ru

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Проведение шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ газобетонных комплексов ЗБТ»

1. Порядок и перечень работ, необходимых к выполнению «Заказчиком», перед вызовом наладчика и проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ

1.1 Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы осуществляются  не позднее 15 рабочих дней со дня  подачи «Заказчиком» заявки (образец заявки в приложении к Стандарту).

Заявка подается менеджеру, на адрес электронной почты: info@z-b-t.ru

Для рассмотрения заявки необходимо приложить:

ь	не менее 5 фотографий подготовленной площадки (фундамента) и смонтированного на него оборудования

ь	утвержденный чертеж плана фундамента, предоставленный «ПОСТАВЩИКОМ» оборудования (согласовано, роспись, печать)

ь	1 фото подвода воды или скважины

ь	1 фото подведенного питающего кабеля на вводной рубильник

ь	1 фото контура заземления

ь	ксерокопию протокола испытания  заземляющего устройства

«ВНИМАНИЕ»

Наладку или шефмонтаж от «Поставщика» осуществляет специалист-наладчик, который руководят  выделенной «Заказчиком» бригадой.

1.2 Перед подачей заявки на наладку «Заказчику» необходимо подготовить помещение или площадку под оборудование:

ь	Выполнить фундамент в соответствии с планом фундаментов согласно эксплуатационной документации на  устанавливаемое оборудование, который выдает «Поставщик», заранее план фундаментов вы можете запросить у своего менеджера.

ь	Площадь и высота помещения, должна быть рассчитана с учетом компоновки, габаритов и веса оборудования, а также с учетом свободного доступа для обслуживания  комплекса, доставки  компонентов приготавливаемой смеси, транспортировки готовой продукции и т.д.

«ВНИМАНИЕ»

Рекомендуемая площадь для установки оборудования зависит от выбранной линии и составляет от 80 до 600 м2

Перед началом монтажа оборудования,  фундамент должен набрать не менее 70% прочности от проектной, т.е. выстояться не менее 20 суток при температуре не ниже +100с

1.3 Установить оборудование на  фундамент, согласно эксплуатационной документации.

1.4 В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации и техники безопасности электроустановок», – подвести питающий кабель в рубильник, сделать заземление и освещение оборудования.

1.5 При проведении шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, на площадке необходимо предусмотреть  освещение и температурный режим:

Освещение:

Освещенность оборудования должна быть не менее 300 люкс на уровне пола.

Температура:

В производственном помещении должна быть не менее 15оС.

Оптимальная температура для обслуживающего персонала составляет зимой 10…18оС, летом 21…23оС, при относительной влажности воздуха 40…60%.

«ВНИМАНИЕ»

При несоответствии указанных параметров освещенности и температурного режима наладчик(и) вправе в одностороннем порядке покинуть объект наладки. В этом случае  шеф-монтажные  и (или)  пуско-наладочные работы считаются проведенными.  Наладчик(и) составляет об этом Акт, который может быть подписан с одной стороны, без подписи «Заказчика».

1.6 Подведение силового кабеля и водоснабжение до места подключения установки оборудования  производится силами «Заказчика».

1.7 Рубильник питающего кабеля должен быть установлен в шаговой доступности от оператора комплекса с обязательным заземлением, пульт управления запитывается от рубильника кабелем рассчитанным на установленную мощность комплекса.

«ВНИМАНИЕ»

Пульт управления можно установить, как с правой, так и с  левой стороны линии,  –  «Заказчик» выбирает самостоятельно.

Соответственно длину питающего кабеля рассчитывают по максимальной траектории прокладки.

Расчет сечения подводящего кабеля производится с учетом установленной мощности комплекса, плюс мощность дополнительного оборудования (насос скважины, освещение, эл. таль и др.), учитывая потери при большой длине подводящей линии.

Качество подводимого напряжения должно соответствовать:

напряжению равному 220/380  В  ±  10%, где числитель соответствует напряжению между фазой и нулевым проводом, а  знаменатель – напряжению между фазами;

допустимый перекос фаз не должен превышать 4 %  (ГОСТ Р 54149-2010).

1.8 «Заказчик» обеспечивает бесперебойную работу грузоподъёмных устройств: кран-балка и(или) фронтальный погрузчик (грузоподъёмностью не менее 1 тонны) с чалочными приспособлениями.

1.9 На время шеф-монтажных и пуско-наладочных работ «Заказчику» необходимо сформировать бригаду с обслуживающим персоналом: обязательно - 1 ответственное лицо, 1электрик, 1 слесарь, 1сварщик, 2 оператора РБУ, не менее 1-го разнорабочего. Обслуживающий персонал должен изучить, прилагающуюся к оборудованию эксплуатационную документацию.

1.10 Подготовить необходимое количество цемента, песка, воды, хим. реактивов для проведения пробного выпуска продукции.

1.11 Подготовить инструмент для  монтажа и последующего обслуживания:

ь	Лом – 4шт;

ь	Монтажка – 2шт;

ь	Набор ключей головок 6-36;

ь	Кувалда;

ь	Молоток;

ь	Перфоратор;

ь	Дрель;

ь	Сверло D=5 – 5шт;

ь	Сверло D=7 – 2шт;

ь	Буры Ш8,10,12 по 3 шт.

ь	Шприц слесарный;

ь	Домкрат 2т. ;

ь	Литол;

ь	Сварочный аппарат;

ь	Шлифовальная машинка (Болгарка) ;

ь	Напильник круглый D=10мм;

1.12 Для калибровки  всех  дозаторов необходимо иметь  прошедшие поверку,  напольные  торговые весы  с пределом измерения до 150-200 кг., или гири 25-30 кг. – общим весом 1000 кг.

2. Порядок и перечень работ необходимых для выполнения «Заказчиком» для встречи наладчика и проведением им шеф-монтажных и пуско-наладочных работ

2.1 Организовать встречу наладчика и проезд от аэровокзала, ж/д вокзала, автовокзала до места проживания, а так же - места питания и места  проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.

2.2 В день приезда наладчика, поставить печать и отметку о прибытии в командировочном удостоверении.

2.3 Организовать работу  в выходные и праздничные дни. Если «Заказчик» не может организовать работу в выходные и праздничные дни, то оплачивает вынужденный простой наладчика (суточные, проживание) исходя из фактических затрат в двойном размере (оформляется Актом о вынужденном простое пуско-наладчика по вине «Заказчика»).

При отказе оплаты,  наладчик составляет Акт о нарушении  настоящего Стандарта и выезжает с места проведения шеф-монтажных или пуско-наладочных работ. Расходы на проезд и проживание при повторном выезде наладчика «Заказчик» берет на себя.

2.4 Организовать бесперебойную работу при любых погодных условиях (дождь, мороз),  обеспечив бригаду и наладчика соответствующей спецодеждой и местом для обогрева.

2.5 Время работы наладчика в смену согласовывается с «Заказчиком», но не более 8 часов в день, с перерывом на обед – 1 час.

2.6 После выпуска пробной продукции, оформляется Акт  о проведении  шеф-монтажных и (или)  пуско-наладочных работ, которыйподписывается представителем «Заказчика»  (указанным в заявке как ответственное лицо) с одной стороны и представителем «Поставщика» (наладчиком) с другой стороны.

2.7 При отказе «Заказчиком» от подписания Акта о проведении шеф-монтажных и (или) пуско-наладочных работ, – необходимо указать причину отказа в письменной форме (бланк  предприятия, число, подписи,  печать).

2.8 В день отъезда наладчика, поставить печать и отметку об убытии в командировочном удостоверении.

3.  Действия наладчика при неготовности оборудования к шеф-монтажным и (или) пуско-наладочным работам

3.1 Устранение недоделок заказчиком в течение 24 часов;

3.2 Решение вопроса о пересмотре договора с пуско-наладочных работ на шеф-монтажные, в течение 1 рабочей смены (оплата согласно прейскуранту).

3.3 Если данная неисправность привела к вынужденному простою наладчика, более 1 рабочей смены, то «Заказчик» оплачивает последующий простой исходя из фактических затрат  в двойном размере (оформляется Актом о вынужденном простое пуско-наладчика по вине «Заказчика»).

3.4  При отказе выполнения пунктов: 3.1 , 3.2 , 3.3 – наладчик составляет Акт  о нарушении  «Заказчиком» настоящего Стандарта + фото и покидает место наладки.

4. Действия наладчика при вмешательстве в оборудование посторонних лиц,  произведенного до приезда наладчика  или выявленного им во время шеф-монтажных и (или)  пуско-наладочных работах

4.1 Составление Акта  о проведении технического осмотра оборудования «ЗБТ» + фото, с указанием ответственному лицу «Заказчика» («Заказчику») на вмешательство.

4.2 Совместное устранение вмешательства силами «Заказчика» и пуско-наладчика в течение 1 рабочей смены с записью  проведенных работ в Акте  о проведении технического осмотра оборудования «ЗБТ» + (фото до и после).

4.3 Если вследствие вмешательства вышел из строя узел, плата, другое оборудование, то «Заказчик» способствует быстрейшему решению этой проблемы (заказ, покупка по возможности, доставка). Если данная неисправность привела к вынужденному простою наладчика, более 1 рабочей смены, то «Заказчик» оплачивает последующий простой исходя из фактических затрат в двойном размере (оформляется Актом о вынужденном простое пуско-наладчика по вине «Заказчика»).

4.4 При отказе выполнения пунктов : 4.1 ; 4.2 ; 4.3 – наладчик составляет Акт о нарушении  «Заказчиком» данного Стандарта + фото и покидает место наладки.

«ВНИМАНИЕ»

Если оборудование не готово к проведению шеф-монтажных и (или) пуско-наладочных работ, отсутствует инструмент, материалы, электроэнергия, заземление, вода или обслуживающий персонал, и простой составляет более одной рабочей смены, – наладчик в праве, в одностороннем порядке  покинуть объект наладки. В этом случае  шеф-монтажные и (или) пуско-наладочные работы считаются проведенными. Наладчик составляет Акт  о нарушении условий  «Заказчиком» данного Стандарта, который может быть подписан с одной стороны, без подписи «Заказчика».

При отъезде наладчика согласно пунктов: 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 настоящего Стандарта о шеф-монтажных и пуско-наладочных работах, – последующий выезд наладчика производится после предоставления информации о исправлении недочетов (фото, видео) и оплате фактических издержек наладчика, понесенных по вине «Заказчика», в двойном размере.

5. Виды работ выполняемые наладчиком

5.1 Шеф монтаж:

a.  Помощь по сборке оборудования, установке, расположению;

b.  Управление бригадой монтажников «Заказчика»;

5.2 Проведение пуско-наладочных работ:

a. Руководит работой по  прокладке силовых кабелей и  проводов управления, только оборудования завода изготовителя;

b. Руководит подключением узлов оборудования, завода изготовителя;

с. Проводит обучение операторов первоначальным навыкам работы на оборудовании, при попутном обучении обслуживающего персонала «Заказчика»;

Ориентировочный срок проведения шеф-монтажных  и пуско-наладочных работ: 7-8  календарных дней.

Ориентировочный срок проведения пуско-наладочных работ:  4-5 календарных дней.

Стоимость шеф-монтажных работ рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально и отражается в приложении к договору поставки.

Стоимость пуско-наладочных работ рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально и отражается в приложении к договору поставки.

Шеф-монтаж  производится только при заказе с пуско-наладочными работами.

Заявка на проведение пуско-наладочных работ

Заказчик (Наименование организации)

Прошу направить специалиста для проведения пуско-наладочных работ технологического оборудования заводской  №_______  приобретённого  по  договору  №____  от____.____.20___года.

Все условия выполнены:

ь	Фундамент выполнен в соответствии с  утвержденным чертежом,  предоставленным «ПОСТАВЩИКОМ» оборудования, копию прилагаю с Заявкой.

ь	Оборудование установлено на фундамент и закреплено.

ь	Условия в цехе (освещение, температурный режим) соответствуют нормам.

ь	Соответствующее электропитание и водоснабжение подведено.

ь	Необходимые грузоподъёмные механизмы в цехе имеются.

ь	Подготовлено необходимое количество цемента, песка, хим. Реактивов в соответствии с техническими требованиями, в количестве достаточном для проведения пуско-наладочных

ь	работ.

ь	Для калибровки подготовлены прошедшие поверку торговые весы  или  гири общим весом 1000 кг.

ь	Обслуживающий персонал (1 ответственное лицо, 1 электрик, 2 оператора, 1 сварщик,

ь	1 слесарь, не менее 1-го разнорабочего) изучил эксплуатационную документацию и готов к пуско-наладочным работам и обучению.

ь	Заземление питающего узла и линии выполнено в соответствии с ПУЭ с выдачей протокола испытания.

ь	Адрес расположения оборудования:  область, город, улица, д.1, строение 1  (карту проезда прикрепляю к заявке, необходимые  фотографии и копию протокола испытания заземляющего устройства прилагаю с Заявкой).Гостиница___________, стоимость койко-места_______руб.

Ответственные лица: (обязательно полное заполнение)

ь	ФИО «Заказчика»………………………………………………………………..

ь	тел. офис……………………….  тел.сот……………………... E-mail:……………............

ь	ФИО «Заказчика»………………………………………………………………..

ь	тел. офис……………………….  тел.сот…………………….. E-mail:……………............

Желаемый срок прибытия наладчика ____.______________.20__года.

«Заказчик» полностью изучил и обязуется выполнять требования Стандарта предприятия «Проведение  шеф-монтажных и пуско-наладочных работ газобетонных комплексов ЗБТ».

При отъезде наладчика согласно пунктов: 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 настоящего Стандарта, «Заказчик» не  будет иметь претензий. «Заказчик» ознакомлен и подтверждает, что при несоответствии указанным условиям, наладчик имеет право покинуть территорию пуско-наладочных работ, подписав Акт о нарушении условий настоящего Стандарта, в одностороннем порядке, без согласования с «Заказчиком». При этом пуско-наладочные работы считаются выполненными.

Директор ООО «__________________»    ________________ /__________________/

М.П.

Заявка на проведение шеф-монтажных работ

Заказчик (Наименование организации)

Прошу направить специалиста для проведения шеф-монтажных работ технологического оборудования заводской  №_______  приобретённого  по  договору  №____  от____.____.20___года.

Все условия выполнены:

ь	Фундамент выполнен в соответствии с  утвержденным чертежом,  предоставленным «ПОСТАВЩИКОМ» оборудования, копию прилагаю с Заявкой.

ь	Условия в цехе (освещение, температурный режим) соответствуют нормам.

ь	Соответствующее электропитание и водоснабжение подведено.

ь	Необходимые грузоподъёмные механизмы в цехе имеются.

ь	Обслуживающий персонал (1 ответственное лицо, 1 электрик, 2 оператора, 1 сварщик,

1 слесарь, не менее 1-го разнорабочего) изучил эксплуатационную документацию и готов к выполнению работ.

ь	Заземление выполнено в соответствии с ПУЭ с выдачей протокола испытания.

ь	Необходимые  фотографии и копию протокола  испытания заземляющего устройства прилагаю c Заявкой.

ь	Адрес расположения оборудования:  область, город, улица, д.1, строение 1  (карту проезда прикрепляю к заявке)

.Гостиница___________, стоимость койко-места_______руб.

Ответственные лица: (обязательно полное заполнение)

ь	ФИО «Заказчика»………………………………………………………………..

ь	тел. офис……………………….  тел.сот……………………... E-mail:……………............

ь	ФИО «Заказчика»………………………………………………………………..

ь	тел. офис……………………….  тел.сот…………………….. E-mail:……………............

Желаемый срок прибытия наладчика ____,______________,20__года.

«Заказчик» полностью изучил и обязуется выполнять требования Стандарта предприятия «Проведение  шеф-монтажных и пуско-наладочных работ газобетонных комплексов ЗБТ».

При отъезде наладчика согласно пунктов: 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3 настоящего Стандарта, «Заказчик» не  будет иметь претензий. «Заказчик» ознакомлен и подтверждает, что при несоответствии указанным условиям, наладчик имеет право покинуть территорию шеф-монтажных работ, подписав Акт о несоответствии условиям настоящего Стандарта, в одностороннем порядке, без согласования с «Заказчиком». При этом шеф-монтажные работы считаются выполненными.

Директор ООО «__________________»   ___________________ /__________________/

М.П.

Акт

выполненных пуско-наладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию

зав. № _______________________  № договора_____________ от ____._____. 20____года

город ____________________________________  организация ________________________________

Мы, ниже подписавшиеся:

Представитель «Поставщика» (ответственное лицо указанное в заявке на проведение пуско-наладочных работ)______________________________________________________________________

И представитель «Покупателя» ___________________________________________________________

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  Представитель «Поставщика» проводит пуско-наладочные работы оборудования, а представитель «Покупателя» принимает в эксплуатацию оборудование «Поставщика» поставленное по договору  №_______ от ____.____20____ года.  Дата отгрузки ____.____20____ года.

2.  Установка проверена на холостом ходу, выпущена пробная продукция.

Обучены операторы «Покупателя» навыкам работы на оборудовании:

ФИО_________________________________________________________________________________

ФИО_________________________________________________________________________________

3.  Выявлены замечания ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.  Заключение. Пуско-наладочные работы соответствуют руководству по эксплуатации данного оборудования. Оборудование пригодно к эксплуатации.

5.  «Покупатель» ______________________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________________________

Оборудование установлено: (город,область)_______________________________________________

Контактное лицо:______________________________________________________________________

тел. офис_________________________ тел.сот____________________E-mail:____________________

Контактное лицо:______________________________________________________________________

тел. офис_________________________ тел.сот____________________E-mail:____________________

(Обязательное полное заполнение)

Представитель «Поставщика»                                                           Представитель «Покупателя»

__________/____________________/                                            __________/_____________________/

____.____20___ года.                                                               ____.____20___ года.

М.П.                                                                                        М.П.

Акт

о проведении шеф-монтажных работ

зав. № _______________________  № договора_____________ от ____._____. 20____года

город ____________________________________  организация ________________________________

Мы, ниже подписавшиеся:

Представитель «Поставщика» (ответственное лицо указанное в заявке на проведение пуско-наладочных работ)_____________________________________________________________________

И представитель «Покупателя» _________________________________________________________

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  Представитель «Поставщика» проводит шеф-монтажные работы оборудования, а представитель «Покупателя» принимает собранное и установленное оборудование «Поставщика» поставленное по договору  №_______ от ____.____20____года. Дата отгрузки ____.____20____ года.

2.  Оборудование собрано, установлено и закреплено на фундамент:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.  Выявлены замечания ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________4.  Заключение. Шеф-монтажные работы выполнены в полном объеме, согласно прилагаемой документации.

5.  «Покупатель» ______________________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________________________

Оборудование установлено: (город,область)_______________________________________________

Контактное лицо:______________________________________________________________________

тел. офис_________________________ тел.сот____________________E-mail:____________________

Контактное лицо:______________________________________________________________________

тел. офис_________________________ тел.сот____________________E-mail:____________________

(Обязательное полное заполнение)

Представитель «Поставщика»                                                           Представитель «Покупателя»

__________/____________________/                                            __________/_____________________/

____.____20___ года.                                                               ____.____20___ года.

М.П.                                                                                        М.П.

Акт

о нарушении условий Стандарта на проведение шеф-монтажных и

(или) пуско-наладочных работ

зав. № _______________________  № договора_____________ от ____._____. 20____года

город ____________________________________  организация ________________________________

Мы, ниже подписавшиеся:

Представитель «Поставщика» (ответственное лицо указанное в заявке на проведение пуско-наладочных работ)______________________________________________________________________

И представитель «Покупателя» ___________________________________________________________

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Представитель «Поставщика» указал на несоответствие условий настоящего Стандарта, а представитель «Покупателя» принимает меры к их устранению в течении 1 рабочей смены.

Выявлены замечания __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

«Покупатель» согласен (не согласен) с замечаниями представителя «Поставщика»

Согласен дата ____.____.20____г. Подпись_________________

Не согласен по причине:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата ____.____.20____г. Подпись__________________

Замечания будут устранены в течении ___________________________________________________

Замечания устранены (не устранены) ____________________________________________________

Простой представителя «Поставщика» составил___________________________________________

Фактические затраты представителя «Поставщика» составили (рублей)_______________________

_____________________________________________________________________________________

из них оплачено «Покупателем»________________________________________________________

Заключение. Согласно Стандарта на проведение шеф-монтажных и (или) пуско-наладочных работ «Покупатель» устраняет замечания в срок. Без остановки и увеличения сроков проведения шеф-монтажных и (или) пуско-наладочных работ.

Представитель «Поставщика»                                                           Представитель «Покупателя»

__________/____________________/                                            __________/_____________________/

____.____20___ года.                                                               ____.____20___ года.                                                                                         М.П.                                                                                                              М.П.

Акт

о проведения технического осмотра оборудования «ЗБТ»

зав. № _______________________  № договора_____________ от ____._____. 20____года

город ___________________________________  организация _________________________________

«Покупатель» _________________________________________________________________________

Название и  адрес  организации

Мною, представителем «Поставщика»_____________________________________________________

Ф.И.О , должность

______________________________________________________________________________________

в присутствии представителя «Покупателя»________________________________________________

Ф.И.О , должность

______________________________________________________________________________________

произведен осмотр технического состояния оборудования «ЗБТ». В результате осмотра выявлено:

1.  Пуско-наладочные работы проводились, не проводились (не нужное-вычеркнуть) с участием представителя «Поставщика»

2.  Оборудование эксплуатируется обученным, не обученным персоналом (не нужное-вычеркнуть)

3.  Оборудование перенесено на другое место (фундамент), не перенесено (не нужное - вычеркнуть).

4.  Эксплуатация оборудования соответствует, не соответствует (не нужное -вычеркнуть) руководству по эксплуатации.

______________________________________________________________________________________

(указываются выявленные несоответствия)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5.  Техническое обслуживание проводится, не проводится (не нужное – вычеркнуть) согласно паспортов оборудования.

6.  Дефекты и неисправности обнаруженные в оборудовании:

______________________________________________________________________________________

(указываются дефектные узлы и детали, характер неисправности, возможная причина выхода из строя)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Выше указанные дефекты являются, не являются (не нужное – вычеркнуть) гарантийным случаем.

8. Дефекты и неисправности которые были устранены:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Представитель «Поставщика»                                                           Представитель «Покупателя»

__________/____________________/                                            __________/_____________________/

____.____20___ года.                                                               ____.____20___ года.

М.П.                                                                                        М.П.